## Slide 1
Outubro de 2024
Discente: Diego de Sá Dias
Orientador: Prof. Dr. Jean Faber Ferreira de Abreu
“ANÁLISE COMPARATIVA SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA CONTROLE EM TEMPO REAL DE UMA PRÓTESE MIOELÉTRICA DE MEMBRO INFERIOR.”
Universidade Federal de São Paulo

## Slide 2
Objetivo
Problema de Pesquisa: Qual será o melhor classificador dentro dos algoritmos de Machine Learning mais utilizados na literatura para classificar padrões musculares (EMG) dos músculos reto femoral e bíceps femoral?

## Slide 3
Metodologia- Diagrama de Blocos

## Slide 4
Metodologia- Sinais Musculares
[1] Development of recommendations for SEMG sensor and sensor placement procedures. doi: 10.1016/s1050-6411(00)00027-4
[2] A Review on Electromyography Decoding and Pattern Recognition for Human-Machine Interaction. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2906584
  Surface Electromyography (sEMG)
    Decodificação Temporal de acordo com variação da amplitude [2]
    Recomendações do Surface EMG for a Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) [1] para captação dos sinais dos músculos bíceps femoral e do reto femoral

## Slide 5
Reto
[1] Development of recommendations for SEMG sensor and sensor placement procedures. doi: 10.1016/s1050-6411(00)00027-4
[2] A Review on Electromyography Decoding and Pattern Recognition for Human-Machine Interaction. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2906584
Metodologia- Sinais Musculares
  Surface Electromyography (sEMG)
    Decodificação Temporal de acordo com variação da amplitude [2]
    Recomendações do Surface EMG for a Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) [1] para captação dos sinais dos músculos bíceps femoral e do reto femoral

## Slide 6
[1] Development of recommendations for SEMG sensor and sensor placement procedures. doi: 10.1016/s1050-6411(00)00027-4
[2] A Review on Electromyography Decoding and Pattern Recognition for Human-Machine Interaction. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2906584
Metodologia- Sinais Musculares
Recomendação de posicionamento para captação de sinais do músculo Bíceps Femoral. seniam.org
Recomendação de posicionamento para captação de sinais do músculo Reto Femoral - seniam.org
  Surface Electromyography (sEMG)
    Decodificação Temporal de acordo com variação da amplitude [2]
    Recomendações do Surface EMG for a Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) [1] para captação dos sinais dos músculos bíceps femoral e do reto femoral
Reto

## Slide 7
Metodologia- Aquisição dos Dados
  Sensor MyoWare (Sparkfuk) ligado a entrada analógica de um Arduino Uno (BoundRate de 115200)
Placa Arduino Uno- https://encurtador.com.br/COHPI
MyoWare Muscle Sensor (Sparkfuk)- https://encurtador.com.br/2reqL

## Slide 8
Gravações:
100 repetições do indivíduo 1
50 repetições do indivíduo 1
em dias diferentes
50 repetições dos indivíduos
2, 3, 4 e 5
Metodologia- Aquisição dos Dados

## Slide 9
Gravações:
100 repetições do indivíduo 1
50 repetições do indivíduo 1
em dias diferentes
50 repetições dos indivíduos
2, 3, 4 e 5
Metodologia- Aquisição dos Dados

## Slide 10
Gravações:
100 repetições do indivíduo 1
50 repetições do indivíduo 1
em dias diferentes
50 repetições dos indivíduos
2, 3, 4 e 5
Metodologia- Aquisição dos Dados

## Slide 11
Gravações:
100 repetições do indivíduo 1
50 repetições do indivíduo 1
em dias diferentes
50 repetições dos indivíduos
2, 3, 4 e 5
Metodologia- Aquisição dos Dados

## Slide 12
  Retificação do Sinal com remoção da Componente DC
  Picos para diferenciar contração/não contração
  Randomização dos dados com a seed 42
  60% de dados para treino e 40% para teste
  Bibliotecas do python utilizadas: Numpy, MatplotLib, ScikitLearn, TensorFlow e Pandas. [1]
Metodologia- Pré-Processamento
[1] Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

## Slide 13
Metodologia- Modelos de Machine Learning
  Algoritmos de Machine Learning para classificação de padrões musculares
    Algoritmos Supervisionados x Não Supervisionados [1]
      Lineares x Não Lineares [1] e [2]
[1] A Review on Electromyography Decoding and Pattern Recognition for Human-Machine Interaction. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2906584
[2] Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow
Demonstração Gráfica de Algoritmos Supervisionados e Não Supervisionados. Fonte: https://encurtador.com.br/RNYJ5

## Slide 14
Metodologia- Modelos de Machine Learning
  Algoritmos de Machine Learning para classificação de padrões musculares
    Algoritmos Escolhidos [1]:
      Principal Component Analysis com distância Euclidiana (PCA/ PCADE);
      Partial Least Square (PLS);
      Linear Discriminant Analysis (LDA);
      Quadratic Discriminant Analysis (QDA);
      Support Vector Machine (SVM);
      Artificial Neural Network/ Redes Neurais Artificiais (RNA).
[1] A Review on Electromyography Decoding and Pattern Recognition for Human-Machine Interaction. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2906584
Notes: PCA é um método de redução de dimensionalidade que transforma variáveis correlacionadas em um conjunto de variáveis linearmente independentes chamadas componentes principais. Não envolve rótulos (não supervisionado) e faz projeções lineares dos dados.
PLS é utilizado para encontrar relações lineares entre dois conjuntos de variáveis (preditores e respostas), sendo útil para regressão e classificação. É supervisionado porque usa as respostas (rótulos) e busca maximizar a covariância entre os preditores e as variáveis dependentes.
PLS é utilizado para encontrar relações lineares entre dois conjuntos de variáveis (preditores e respostas), sendo útil para regressão e classificação. É supervisionado porque usa as respostas (rótulos) e busca maximizar a covariância entre os preditores e as variáveis dependentes.
QDA é semelhante ao LDA, mas assume que as classes têm covariâncias diferentes. Isso permite que as fronteiras de decisão entre as classes sejam quadráticas (não lineares), tornando-o um modelo não linear.
SVM busca encontrar a hiperplano de separação que maximiza a margem entre as classes. Ele pode ser linear ou não linear, dependendo do kernel utilizado. Com o kernel linear, o modelo é linear; com kernels como o radial basis function (RBF), torna-se não linear.
Redes Neurais Artificiais são supervisionadas e altamente não lineares, consistindo de múltiplas camadas de neurônios artificiais. Elas são capazes de modelar relações complexas e não lineares entre entradas e saídas.

## Slide 15
  Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) e outros parâmetros estatísticos e de tempo [1]
[1] Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow
Exemplo de Curva ROC -https://encurtador.com.br/Ob9xR
Metodologia- Avaliação dos Modelos
  Precisão
  Recall (Verdadeiros Positivos)
  F1-Score (Média Harmônica da precisão e do Recall)
  Acurácia
  Área abaixo da curva (AUC)
  Tempo de Treino
  Tempo de Previsão
Notes: Verdadeiros positivos = Sensitividade
Falsos positivos = 1- especificidade

## Slide 16
Resultados
  Gráficos de Dispersão com classificações de cada modelo
    Classe 0: Relaxamento de qualquer um dos músculos
    Classe 1: Contração Bíceps Femoral (Flexão Joelho)
    Classe 2: Contração Reto Femoral (Extensão Joelho)
  Curva ROC
  Parâmetros Estatísticos e tempo de treinamento e de classificação
  Análise dos parâmetros

## Slide 17
Resultados- Gráfico de dispersão PCADE e PLS

## Slide 18
Resultados- Gráfico de dispersão PCADE

## Slide 19
Resultados- LDA e QDA

## Slide 20
Resultados- SVM e RNA
Notes: Falar das PC'se do plano formado por elas

## Slide 21
Resultados
  Gráficos de Dispersão com classificações de cada modelo
    Classe 0: Relaxamento de qualquer um dos músculos
    Classe 1: Contração Bíceps Femoral (Flexão Joelho)
    Classe 2: Contração Reto Femoral (Extensão Joelho)
  Curva ROC
  Parâmetros Estatísticos e tempo de treinamento e de classificação
  Análise dos parâmetros

## Slide 22
Resultados- Curva ROC
Notes: Falar das PC'se do plano formado por elas

## Slide 23
Resultados
  Gráficos de Dispersão com classificações de cada modelo
    Classe 0: Relaxamento de qualquer um dos músculos
    Classe 1: Contração Bíceps Femoral (Flexão Joelho)
    Classe 2: Contração Reto Femoral (Extensão Joelho)
  Curva ROC
  Parâmetros Estatísticos e tempo de treinamento e de classificação
  Análise dos parâmetros e determinação do melhor modelo

## Slide 24
Resultados- Parâmetros Estatísticos e tempo de treinamento e classificação
Exemplo de Classification Report do modelo SVM classificando os dados do indivíduo 3 (3ª gravação)
Exemplo dos tempos de treino e de predição do modelo SVM classificando os dados do indivíduo 3 (3ª gravação)
Notes: Falar das PC'se do plano formado por elas

## Slide 25
Resultados
  Gráficos de Dispersão com classificações de cada modelo
    Classe 0: Relaxamento de qualquer um dos músculos
    Classe 1: Contração Bíceps Femoral (Flexão Joelho)
    Classe 2: Contração Reto Femoral (Extensão Joelho)
  Curva ROC
  Parâmetros Estatísticos e tempo de treinamento e de classificação
  Análise dos parâmetros e determinação do melhor modelo

## Slide 26
Resultados- Análise dos Parâmetros
Notes: Falar das PC'se do plano formado por elas

## Slide 27
Considerações Finais
  Sob as condições apresentadas, os melhores modelos foram o Support Vector Machine e as Redes Neurais Artificias
  Modelos Lineares desempenharam melhor do que modelos não lineares.
  Support Vector Machine foi escolhido como o melhor classificador
  Testes em tempo real são sugeridos para provar a robustez do modelo também nessas condições

## Slide 28
Diego de Sá Dias
Diego de Sá Dias
Jean Faber de Abreu
Repositório do Projeto
Obrigado Pela Atenção!
E-mail
diego.dias@unifesp.br
jean.faber@unifesp.br